## Slide 1: Природные источники углеводородов Нефть, и способы ее переработки
Мы с вами рассмотрим следующие вопросы:
1- Повторение – мать учения.
2- Нефть (физические свойства)
3- Фракционная перегонка
4- Крекинг
5- Явление детонации
6- Домашнее задание
Мы рассмотрим нефти с точки зрения химии.

## Slide 2: Повторение – мать учения.
Задание №1 1- Какие типы углеводородов существуют? В чем у них разница? 2- Какие группа углеводородов существуют? И описать. 3- дайте названия и к какой группе они относятся C7H16 C9H19 C2H4 C5H8 C10H18 C4H9 C8H16 C2H2
Задание №2
1- Назовите способы получения ацетилена? 2- Напишите уравнение реакции получения бутадиена – 1,3 из бутана. 3- Какими способами можно отличить этилен от этана?

## Slide 3: Нефть (физические свойства)
Нефть – природная смесь углеводородов, в основном алканов линейного и разветвленного строения, содержащих в молекулах от 5 и более атомов углерода, с другими органическими соединениями, прежде всего полиароматическими углеводородами (т.е. углеводородами, в молекулах которых содержится несколько соединенных между собой бензольных колец).
Нефть – это черная, а иногда темно-коричневая или бурая густая маслянистая жидкость со своеобразным запахом. Нерастворима в воде. Плотность у нее меньше воды (поэтому попадая в воду, нефть растекается по поверхности, препятствуя растворению кислорода и других компонентов воздуха в воде. Поэтому в случаи аварии перевозящих нефть судов (танкеров) разливы нефти вызывают гибель микроорганизмов и других водных обитателей, приводя к экологическим катастрофам).

## Slide 4
Как вы думаете нефть кипит при определенной температуре или нет? Свой ответ обоснуйте?

## Slide 5
Представляя собой смесь различных веществ, нефть не имеет постоянной температуры кипения. Каждый её компонент сохраняет в смеси свои индивидуальные свойства, что и позволяет разделить смесь на составляющие. Для этого нефть очищают от механических примесей, серосодержащих органических соединений и подвергают фракционной перегонке, или ректификации.

## Slide 6: Фракционная перегонка
Фракционная перегонка, или ректификация – это физический способ разделения смеси компонентов, основанный на различии их температур кипения.
Фракционную перегонку осуществляют на нефтеперегонных заводах в специальных установках – ректификационных колоннах, в которых повторяются циклы испарения и конденсации жидких веществ, содержащихся в нефти.
Установка состоит из 2 частей:
1- трубчатая печь (где нагревается в специальном змеевике поступающая нефть).
2- рефтикационная колонна.

## Slide 7: Схема установки ректификационной колонны

## Slide 8
В ректификационную колонну поступает очищенная нефть, нагретая в трубчатой печи до температуры 320-350 градусов.
Ректификационная колонна имеет горизонтальные перегородки с отверстиями – тарелки, на которых происходит конденсация фракций нефти. На высоких тарелках скапливается более легкокипящие фракции, на нижних высококипящие. В таком промышленном процессе нефть разделяют на следующие фракции:

## Slide 9
Название переработочного вещества | Углеводороды | Градусы по Цельсию, или температура кипения.
1- Ректификационные газы | Низкомолекулярные соединения Пропан и бутан | ( t < 40 С)
2- Газолиновая фракция (бензин) | УВ состава от C5H12 до C11H24 | (t = 40-200 С) Газолин (t = 40-70 С) Бензин (t = 70 – 120 С)
3- Лигроиновая фракция | УВ от C8H18 до C14H30 | t = 150-250 C
4- Керосиновая фракция (керосин) | УВ от C12H26 до C18H38 | t = 200-360 C
5- Дизельное топливо | УВ от C13H24 до C19H36 | t= 200-360 C
6- Масла (соляровое, смазочное) Мазут | УВ от C15H38 до C25H52 | -

## Slide 10: Крекинг - процесс термиеского расщепления УВ
Крегинг – это разложение высокомолекулярных УВ (мазут) до низкомолекулярных. Впервые был осуществлен в 1891 году, русским инженером Шоковым.
Он делится на 2 типа.
1- Термический – при более высокой температуре.
2- Каталитический – при более низкой температуре но в присутствии катализатора.

## Slide 11
Какой бензин будет более качественным при термической или католитеческой обработке?

## Slide 12: Явление детонации
При сжатии смеси паров бензина и воздуха углеводороды нормального строения образуют вещества, вызывающее преждевременное воспламенение - это явление называется детонацией.
Способность предельных углеводородов к детонации зависит от строения алкана. Так, углеводороды разветвленного и циклического строения способны выдержать более высокую степень сжатия по сравнению с линейными молекулами.